## Slide 1
智驾软件部署方案：MCU篇
智能驾驶中心:系统架构
2022-08-10
版本记录：0516增加故障管理SWC，资源开销待评估
0810添加算法架构图，重新评估资源开销

## Slide 2
目的 & 原则及设计目标
MCU资源约束
MCU基础软件资源分析
整体部署及方案
目录

## Slide 3
目的：设计PreA及B样MCU侧软件部署。
设计原则：1、低耦合，高内聚 2、负载均衡 3、满足功能安全
设计目标：
目的 & 原则及设计目标
项目 | 目标 | 方法
CPU 负载 | 均衡负载，不出现单CPU负载过重（极限：每核<70%) | 1、合理安排SWC的Task 映射，减少跨核和跨MCU通信，减小SWC之间的跨分区通讯 2、使用cache，使用local memory 3、高频使用的函数，放到PSPR 4、代码优化
通讯指标 | 0丢帧，报文周期偏差10%，路由转发端到端时延<1ms(重要），其他<5ms | 1、合理设置中断和任务的优先级 2、CAN和ETH分核部署 3、使用full CAN 4、减少内存拷贝
响应时延 | 中断响应时延<500us,任务调度偏差<10% | 1、合理使用中断，数据搬运使用DMA 2、合理的任务调度时序
内存 | 支持AB分区，Flash和Ram的使用率<=70% (公司要求），栈的最大使用率<=70% | 1、合理的栈空间分配 2、代码优化 3、保证代码总数不增加（平台稳定后）

## Slide 4
LVDS/GMSL
GPIOs
CAN/CANFD
Ethernet
Option
PCIe/USB
硬件方案 (Dual Orin on one Board）
IPU04 Dual Orin-X ECU
GMSL2
SOC1
NVIDIA
Orin-X
[Main]
USB
CONN
MCU1
ASIL-D
（TC397_XP）
Power System
Power Monitor
PMU
LVDS
Serializer
(MAX96781)
GMSL2
I2C
CSI2
LVDS
Deserializer1
（MAX96712）
CSI2
CSI2
eDP
Quad
COAX
CONN
TX/RX*4
C-PHY1.0: Max 5.7Gbps/lane
LVDS
Deserializer2
（MAX96712）
GMSL2
LVDS
Deserializer4
（MAX96712）
LVDS
Deserializer3
（MAX96712）
GMSL2
Single
COAX
CONN
CSI2
TX/RX*2
FSI_SPI
CSI0
CSI1
CSI4
XFI
I2C
FSI
(R52)
JTAG CON
JTAG
CSI3
eDP
Nor Flash 64MB
EMMC 32GB
SDMMC4
UPHY0[6:7]
QSPI
LPDDR5
UFS 256GB
LPDDR5 4*8GB
Sec Nor Flash
Sec_SPI
SOC2
NVIDIA
Orin-X
[Slave]
CSI0
CSI1
FSI
(R52)
JTAG
CSI2
CSI3
MCU2
ASIL-D
（TC397_XP）
USB3.0
4 lane
C-PHY
4 lane
C-PHY
SPI
MAIN CONN
UPHY0[0:1]
USB
CONN
USB3.0
4 lane
C-PHY
2 lane
C-PHY
2 lane
C-PHY
Power System
Power Monitor
PMU
SOC2_I2C
I2C
8M 前视 120 30fps
8M 后视120 30fps
8M 前视 30 30fps
预留*1
8M 侧视*4 120 30fps
Dual
COAX
CONN
UPHY1[0:1]
PCIE4.0
16Gbps
GPIO
UPHY25
GPIO
UPHY25
UPHY1[0:1]
XFI
10Gbps
2xGPIOs
Nor Flash 64MB
EMMC 32GB
SDMMC4
UPHY0[6:7]
QSPI
LPDDR5
UFS 256GB
LPDDR5 4*8GB
Sec Nor Flash
Sec_SPI
GPIO
SYNC1
Quad
COAX
CONN
Quad
COAX
CONN
GPIO
I2C
SOC1_I2C
ERR
ERR
TX/RX*2
SPI*2
AK2*2
3M*环视*4 200 30fps (自带ISP)
FlexRay*1
TJA1081G
Passive_Safety_CAN*1
Chassis_CAN*1
AD_Redundancy_CAN*1
预留*1
ADPU*1 USS_PDCM*1
预留*3
TX/RX*5
CAN PHY*4
TJA1145A
Passive_Safety _CAN*1
Chassis_CAN*1
AD_Redundancy_CAN*1
预留*1
CANFD PHY*6
TJA1042
Radar*5
Smart_CAM*1
TX/RX*4
TX/RX*6
CANFD*4
CANFD*5
LIN*2
预留*2
预留*2（Lidar伸缩）
CANFD*4
CANFD*6
LIN*2
TX/RX*1
Backbone Flexray *1
FlexRay
TJA1081G
Backbone Flexray *1
FlexRay*1
TX/RX*1
FlexRay*1
2xGPIOs
XFI
XFI
RGMII
1Gbps
2500BASE-X
2.5Gbps
Ethernet Switch
(88Q5072)
1Gbps
Nor Flash
SPI
RGMII
Nor Flash
SGMII
SGMII
SGMII
Eth CONN
(6 in 1)
SGMII
PCIE/
2500BASE
7 Port
100Base-T1
Ethernet
Switch
(88Q6113)
PCIE/
2500BASE
RGMII
88Q2221
88Q2221
88Q2221
88Q2221
88Q2221
88Q2221
88Q2220
Long Range Lidar*3
+DHU*1+ Smart CAM*1+Reserved*1
ADPU+Reversed*5
(4D Radar*5)
RGMII
SGMII
SGMII
XFI
XFI
10Gbps
5Gbps
Eth CONN
(6 in 1)
SMI
SMI
DVR*1
VGM*1
HS*1 LS*1 PWM Input*1
继电器*2
预留*1
PWM Input*1 LS*1
LS*1继电器；
PWM Input（预留）
USS*12
DSI3*4
PPS（HS/LS） *1
预留*1
MAIN CONN
XFI
Bypass
DHU*2
四路环视
LVDS
Serializer
(MAX96793)
Dual
COAX
CONN
4 lane
DPHY
SPI
FSI_SPI
UART
LED灯驱动*2 （预留）
继电器*1
Dual HSS
MAIN CONN
GPIO*3
SOC2_SYNC
SOC2_SYNC
SOC2_I2C
GPIO
IIC
GPHY
88Q4364
XFI
XFI
10Gbps
数采*1
Reversed*1
I2C
Bypass
GMSL3
（tunnel）
ACC 预留
ACC 预留
GPIO
2*GPIO
GMSL2
（RGB888）
Eth CONN
Eth CONN
(2 in 1)
2*GPIO
预留*1
UART
CAN PHY*4
TJA1145A
CAN PHY*4
TJA1145A
CAN PHY*4
TJA1145A
CAN PHY*4
TJA1145A
CANFD PHY*5
TJA1042
CANFD PHY*5
TJA1042
CANFD PHY*5
TJA1042
CANFD PHY*5
TJA1042
CANFD PHY*5
TJA1042
LIN PHY*2
TJA1021
LIN PHY*2
TJA1021
仅开发阶段使用，
量产阶段删除
LIN PHY*2
TJA1021
CANFD PHY*6
TJA1042
CANFD PHY*6
TJA1042
CANFD PHY*6
TJA1042
CANFD PHY*6
TJA1042
CANFD PHY*6
TJA1042
CAN PHY*4
TJA1145A
CAN PHY*4
TJA1145A
CAN PHY*4
TJA1145A
AK2*2
预留*1
UART
预留*1
UART
4 lane
C-PHY
4 lane
C-PHY
4 lane
C-PHY
JTAG
CON
预留*1
UART
JTAG
CON
JTAG CON
量产预留
LIN PHY*2
TJA1021
XFI
10Gbps
XFI
5Gbps
CONN
CONN
Notes: 10GPHY:目前暂无样片，也无车轨芯片，根据样片的时间做相应的后期调试，同时还需要依赖NV支持。硬件上预留，根据实际开发状态为准，无法保证100%实现10G口，该中设计状态是否同意？

## Slide 5
1、TC3xx CPU性能;
（1）1.8-2.3DMIPS/MHz, 6个CPU总的算力 2.3*300MHz*6 = 4140DMIP
型号 | Flash 大小 | Ram 大小
TC397 XP | 16M | 2816K
TC397 XX | 16M | 6912K
2、内存资源;
（1）A/B SWAP之后可用的flash空间是7 M
（2）core0~core3 锁步核，core4~core5 非锁步
XX价格高15%，供应量少，2个PIN对PIN兼容
MCU的资源约束

## Slide 6: 算法逻辑框架
橙色为平台开发
绿色为安全停车路径
灰色为AEB路径
浅蓝为正常控制路径
深蓝为基本路径

## Slide 7
MCU1软件架构
总计154个软件模块: 自研开发21个软件模块，德赛开发68个，其中德赛不开放19个模块，NV开发6个，CP autosar 65个模块

## Slide 8
MCU2软件架构
MCU2相对MCU1的区别,减少了以下模块
1.网络管理UdpNm，CtApIPLM
2.诊断 Dcm, Dem, CtApDiag,CtApDiagServerManager
3.车辆配置 CtApCarConfigManagement,CtApVehModMngt,CtApVinConfig
4.USS在MCU2不需要

## Slide 9
核0/核1部署
核0，核1主要部署平台软件，总计预估Flash 使用 2120K Flash，360K RAM, CPU负荷单核70%
核0 主要部署 CAN， FlexRay ，诊断，上下电及信息安全，功能安全相关功能
核1主要部署 DDS，ETH 以及相关功能

## Slide 10
核2,3,4,5部署
核2,3,4,5主要部署算法软件，总计预估使用 2290K Flash，780K RAM, 单核CPU负荷在80%以下
核2 主要部署 线控，功能状态机，核3主要部署安全停车，
核4主要部署AEB, 核5主要部署Fault Manager，超声波

## Slide 11
总体情况
 | 总计（KB） | 预计使用(KB) | 使用率
Flash | 8192 | 4420 | 53.96%
RAM | 2016 | 1140 | 56.55%
Stack |  | 120 | 5.95%
MCU1 情况
 | 负荷预估
CPU0 | 70.00%
CPU1 | 70.00%
CPU2 | 52.00%
CPU3 | 80.00%
CPU4 | 50.00%
CPU5 | 75.00%
内存使用为62%，Flash为AB分区后以8Mb评估，占比54%，CPU负荷方面，核三有点高，主要为紧急停车规划造成，细节等后续工作中再优化
整体CPU情况，当前DDS CPU负荷占有率未知，算法未完整部署下去未知实际结果，等真实部署后再做详细优化
MCU2 情况
MCU2由于部分模块不存在，所以MCU2比MCU各方面差不多好 5%左右
 | 总计（KB） | 预计使用(KB) | 使用率
Flash | 8192 | 4000 | 48.83%
RAM | 2016 | 1040 | 51.59%
Stack |  | 120 | 5.95%
 | 负荷预估
CPU0 | 60.00%
CPU1 | 70.00%
CPU2 | 52.00%
CPU3 | 80.00%
CPU4 | 50.00%
CPU5 | 55.00%

## Slide 12: Thank You

## Slide 13
业务部署需求及方案
先按照完全备份考虑、根据A样结果，优化调整
软件功能名称 | 预估占用的算力（DMIPS) | CPU占比（%*1core） | 占用的ram(K) | 占用的flash(K) | 代码量(K) | 功能安全等级 | 部署的MCU（0/1) | core | 总线依赖
SafeCheck（限值） | 30.00 | 5% | 5 | 5 | 1 | D | 0/1 | core2 | 转向+制动
FSM（状态管理） | 180.00 | 30% | 100 | 50 | 10 | D | 0/1 | core2 | 转向+制动
FM（故障管理） | TBD | TBD |  |  |  |  | 0 | TBD | 
AEB | 210.00 | 35% | 100 | 500 | 90 | D | 0 | core2 | smart sensor
WireControl（线控）+ARB（仲裁） | 90.00 | 15% | 50 | 55 | 14 | D | 0/1 | core3 | 转向+制动
安全停车 |  |  |  |  |  | B | 0/1 |  | smart sensor, ADPU，转向+制动
相对定位 | 100.00 | 20% | 75 | 30 | 4 | B | 0 | core3 | 
横向控制 | 180.00 | 30% | 100 | 30 | 6 | B | 0 | core3 | 
纵向控制 | 90.00 | 15% | 50 | 20 | 4 | B | 0 | core3 | 
规划 | 420.00 | 70% | 150 | 300 | 50 | B | 0 | core4 | 
感知？ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
基础软件_主核 |  | 70% | 450 | 3000 |  | D | 0 and 1 | core0 | 
基础软件_从核 |  | 60% |  |  |  | D | 0 and 1 | core1 | 
gateway | 30 | 5% | 20 | 20 |  |  | 0 and 1 | core1 | 
USS接入 | 500 | 73% | 200 | 2000 |  | B | 0 | core5 | USS AK2，单接
合计 |  | core0：70% core1：65% core2：70% core3：80% core4：70% core5：73% | 1300 | 6010 |  |  |  |  | 
1、环视摄像头配置在MCU
2、VLC接入 知远和3.0对齐
3、标注为部署MCU（0/1)
的必须双部署

## Slide 14
1、开发过程中： 调试器观测（CPU 负载、栈的使用率，MAP文件）
2、基础协议栈监控功能： Autosar AMD（ CPU 负载、栈的使用率、响应时间测量 VHR日志发送）
3、商用工具：Gliwa T1（全面的时序、性能分析、设计优化）\ 报给树一
测量与优化
T1 时序分析
CANoe AMD监控

## Slide 15
MCU软件架构
MicroController
EXT
CanTrcv
LinTrcv
FrTrcv
veSwitch
vSbc
AMD
Dbg
Dlt
Rtm
Xcp
OS
Os
Rte
Application（SWC)
Trace
Uppertest
EOL
Diag
SoC_Manager
VoltManager
Power Manager
Upgrade
Thermal Manager
Wdg checker
SMU
AEB
FSM
………
Comm
SYS
Bswm
Det
Ecum
Stbm
Wdgif
WdgM
DIAG
Dcm
Dem
Fim
VeDrm
MEM
Nvm
MemIf
Fee
LIBS
E2E
CRC
CRYPTO
CryIf
CrySm
KeyM
HSM
veHsm
Mcal
Adc
Can
Eth
Fr
Mcu
Port
Dio
Fls
Spi
Icu
Crypto(Hw)
Irq
Gpt
Pwm
Dma
Wdg
RamTst
I2c
COM
Com
ComXf
E2eXf
LdCom
PduR
Somexf
Nm
SecOc
SomeIPtp
Ipdum
CAN
Canif
CanNm
Cansm
CanTp
CanTysn
CanXcp
ETH
DoIp
EthIf
EthSm
EthTsyn
EthXcp
veEtm
Sd
SoAd
TcpIp
veTls
UdpNm
CDD
cdd_Ipcspi
IO
VeDioHwAb
cdd_I2c
cdd_Uart
cdd_AdcSample
Uart
cdd_Eth2Can
cdd_Can2Eth
ReSet Manager
IPC
velpcSpi
LIN
LinIf
Lin
LinSm
cdd_switch
cdd_IO
cdd_extIO
FR
FrArTp
FrTp
FrIf
FrNm
FrSm
cdd_Eth_RPC

## Slide 16: 基础软件资源开销
德赛提供数据：
Flash ：2.543M Ram：378K
分配内存空间用于基础软件：Flash: 3M Ram 450K
核分配：
1、core0 部署大部分的基础软件协议栈，预估CPU 负载60%~70%
2、core1部署ETH 协议栈+SWC(德赛)+CDD，预估CPU 负载40%+25%
Core 0
Core 1
ETH
CDD
OS
CAN
SYS
FR
MEM
DIAG
Irq
CRYPTO
Rte
Irq
OS
Rte
SWC
基础软件_主核
基础软件_从核

## Slide 17
J3
XAVIER硬件拓扑图
V3NP B
V3NP A
Xavier A
(gptp slaver)
Xavier B
(gptp slaver)
Xavier C
(gptp slaver)
Xavier D
(gptp master)
Main Aurix
前视8M 120
前视8M 30
环视2M
侧视8M(Resize 2M)
NXP
NXP
eth0
Main Aurix
VA_GA_0
VA_GA_1
VA_GB_0
VA_GB_1
VA_GB_2
VA_GB_3
192.168.1.51
192.168.1.52
192.168.1.53
192.168.1.54
vlan
10.42.0.29
10.42.0.28
10.42.0.146
10.42.0.28
vlan
10.42.0.29
10.42.0.146
Usb3.0
CAN
CAN
Flexray
VB_GA_0
VB_GA_1
VB_GA_2
VB_GA_3
导远
UART
PPS
192.168.1.59
:6699 : 7788
192.168.1.60
:6700 : 7789
192.168.1.61
:6701: 7790
192.168.1.62
:6702 : 7791
VB_J12.1
后视8M
VB_GB_0
surround_front
surround_left
surround_right
surround_rear
CAN
wam
front_wide
front_long
VB_J12.2
VB_J12.3
VB_J12.4
lidar_right
lidar_rear
lidar_left
lidar_front
Chassis_Can1 <- VB_CAN_5
Redundancy_CAN <- VB_CAN_3
VB_FLX_1
VB_CAN_6
VB_CAN_2
VA_CAN_6
CAN
vlan for 548
10.13.1.114
Chassis_Can1
can2
can1
前向
510量产板
Visual CAN
PPS(3L 9H)
GPIO (3H 5L)
582
520
右前
左后
右后
CAN
CAN
CAN
CAN
左前
VA_J12.1
192.168.1.10
VA_CAN_1
VA_CAN_2
VA_CAN_3
VA_CAN_5
Usb3.0
Usb3.0
Usb3.0
side_left_front
side_left_rear
side_right_front
side_right_rear
USB磁盘盒子
USB磁盘盒子
eth0
eth0
eth0
vlan
vlan
vlan
vlan

## Slide 18
V3NP MCU侧软件部署
switch
MCU1
Chassis_CAN *1
AD_Redundancy_CAN*1
Radar*4
Flerax*1
MCU2
soc1
soc2
soc2
soc2
业务功能 | MCU | CPU负载 | flash资源 | ram资源 | CPU主频
整车总线接入 | 2 | 20%（预估） | 2.2M | 581K | 200M
4个角雷达接入 | 1 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 200M
V3NP 上MCU的软件部署很少，借鉴的价值有限

## Slide 19
MCU2
switch
MCU的总线接入:兼容单orin拼接和双orin
MCU1
Passive_Safety_CAN*1
Smart_CAM*1
MAIN CONN
Chassis_CAN *1
AD_Redundancy_CAN*1
Flerax*1
ADPU_CAN*1
USS_PDCM_CAN*1
Radar*5
SOC1
SOC2
1、PreA和B样，总线接入基本一样
2、按照当前的DBC估算，CAN接入风险不大，Flexray 收发报文较多，CORE0 部署
Can和Flexray
3、规划在CORE1上部署ETH和DDS，实现总线接入,关键点在于CAN和ETH的协议设计

## Slide 20
ORIN-X 拼接临时方案
图例
FlexRay
CanFD/CAN
1G ETH
100M ETH
GMSL
*备注：
虚线为预留线路
B2B
Phy Mode：Master
IP：
Vlan：
Lidar Front
Lidar Right
Lidar Left
IPU04 B(OrinX + TC397)
Phy Mode：Slave
IP：
Vlan：
Channel:Stage 10 MDI 3
Phy Mode：Slave
IP:
Channel :stage 10 MDI1
Phy Mode:Slave
IP：
Channel: stage10 MID5
Phy Mode:Slave
IP：
Channel: stage 10 MDI6
VGM/HMI
T1 -> RJ45 交换机
Smart Cam
IPU04 A(OrinX + TC397)
Phy Mode:Master
IP:
Channel: stage13 MDI5
Phy Mode:Slave
IP：
Channel: stage13 MDI3
Phy Mode:Master
IP：
Channel: stage13 MDI6
Phy Mode:Master
IP：
Channel:stage 10 MDI1
Chassis
Backbone FR
Channel：Stage3 pin37~40
Chassis Can 1（Can）
Channel：CAN1
AD Can (can)
Channel：CAN2
Passive Can(Can)
Channel：CAN3
Chassis Can 1（Can）
Channel：CAN1
AD Can (can)
Channel: CAN2
Passive Can(Can)
Channel：CAN3
Phy Mode:Master
IP：
stage3 pin37~40
Chassis
前视摄像头长焦(8M）
前视摄像头广角(8M)
后视摄像头广角(8M)
侧视_右后（2M）
侧视_左后（2M）
侧视_右前（2M）
侧视_左前（2M）
Channel:stage5 pin4
Group:
Channel:stage4 pin2
Group:
Channel:stage 4 pin1
Group:
Channel:stage4 pin3
Group:
环视_右（8M）
环视_左（8M）
环视_后（8M）
环视_前（8M）
Channel: Stage 4 pin1
Group:
Channel: Stage 4 pin2
Group:
Channel: Stage 4 pin3
Group:
Channel: Stage 4 pin4
Group:
前毫米波
Radar 510 （Demo）
Radar 520 左前
Radar 520 右前
Radar 520 左后
Radar 520 右后
Radar 520 FL
Channel：CAN5
Radar 520 FR
Channel：CAN4
Radar 520 RL
Channel：CAN6
Radar 520 RR
Channel：CAN8
Radar 510
Channel：CAN10
Channel:stage5 pin3
Group:
Channel:stage5 pin2
Group:
Channel:stage5 pin1
Group:
Smart Cam
（ 预留）
PCAN（上行）
Channel：
VCAN（下行）
Channel：
ADPU
（导远570D）
PCAN（上行）
Channel：CAN 6
VCAN（下行）
Channel：CAN 5
Phy Mode：
IP：
CHannel: Stage 13 MDI 2
WAM
（欧菲）
USS
Channel：CAN4
T1 预留
T1 预留
Phy Mode:Mater
IP:
Channel: stage13 MDI1
Phy Mode:Mater
IP:
Channel: no port
ChassisCan1
DVR
Passive Can01(Can)
Channel：CAN10
Phy Mode：TBD
IP：
Vlan：
Channel:Stage 13 MDI 3